Mange måder at bruge flag på til ”Havs”

Afmærkning af Fiskeredskaber af hensyn til Sejlende!

-af Erik Andersen, Ringkøbing Fritidsfiskerforening

Fiskeredskaber skal afmærkes med flag og lysrefleksbånd.                                 Det er af hensyn til andre

fiskere og sejlende. Desuden er korrekt

afmærkning som regel en minimums-

forudsætning for at kunne anmode om

erstatning for ødelagte redskaber hos

forsikringsselskaber m.m.

I områder tæt på kysten skal der afmærkes.

som beskrevet i oversigten. Reglerne står i

bekendtgørelse nr. 307 af 22. april 1994

om afmærkning af Fiskeredskaber.

En fisker eller en sejlende, der er uheldig at påsejle korrekt afmærkede Fiskeredskaber, bør sikre sig, at redskabets ejer (fiskeren), har mulighed for at finde sine redskaber. Redskaberne bør efterlades tilstrækkelig sikrede og afmærkede. Derved undgås at de påsejlede redskaber ender som ”Spøgelsesgarn” og fortsætter med at fiske og være til fortsat gene for de sejlende.

Redskaber		Afmærkning

Nedgarn, kasteruser	Bøjer med to flag og to

og krogeliner		gule lysrefleksbånd i redskabets vestlige ende

Et flag og et gult lys –

refleksbånd i redskabets

østlige ende.

Flagene må ikke være hvide.

Enkeltstående tejner	Bøje og et flag eller en

fiskekugle. Flaget må ikke

være hvidt.

Rejepæleruse	Yderste pæl, med to sorte

Flag og inderste pæl med

Et sort flag.

Yderste pæl afmærkes desuden med to lys –refleksbånd efter ”Retning for indgående”, hvis redskabet

Står på mere end 2.m. vand